## Slide 1
Machine-learning approach：
三种不同模型：
(1)仅ΔQ100-10(V)的方差
(2)放电过程中获得的额外候选特征(6个)
(3)来自额外数据流(如温度和内阻)的特征(9个)
训练集和测试集：
训练数据(41)：确定特征和系数
初级测试(43)：性能评价
二次测试(40)：评估模型

## Slide 2
Performance of early prediction models：

## Slide 3
Performance of early prediction models：

## Slide 5
Voltage-Discharge Capacity V10-100
电池循环寿命和电池早期第10次循环和第100次循环的电压-放电容量曲线差图面积差有着较强的相关性

## Slide 6
Voltage-Discharge Capacity V100-150
电池循环寿命和电池早期第100次循环和第150次循环的电压-放电容量曲线差图面积差有着较强的相关性

## Slide 7
Spearman：
斯皮尔曼系数:
是衡量两个变量的依赖性的非参数指标，利用单调方程评价两个统计变量的相关性。 如果数据中没有重复值， 并且当两个变量完全单调相关时，斯皮尔曼相关系数则为+1或−1，两个变量越靠近1说明其越靠近正相关，Spearman越靠近-1，说明两者负相关关系越强。原始数据依据其在总体数据中平均的降序位置，被分配了一个相应的等级。
Spearman计算公式为：
其中，
是样本的排序位置，y在此处是电池寿命，di表示排序位置的差值。n表示样本容量，ρ就是要求的斯皮尔曼系数

## Slide 8
Spearman：
特征1和特征2与电池寿命都有较强的相关性，Spearman系数都大于0.6达到强相关，特征2与电池寿命达到了极强相关

## Slide 9
Noise：
加入高斯噪声：
原始特征数据量级在0.01
最终数据噪声：0.01-0.001
CEEMDAN模态分解
线性回归验证

## Slide 10
模态分解：
本征模函数（IMF）：
（1）任何信号都是由若干本征模态函数组成的；
（2）IMF可是线性的，也可是非线性的，各本征模态函数的局部零点数和极值点数相同，同时上下包络关于时间轴局部对称；
（3）在任何时候，一个信号都可以包含若干本征模态函数，若各模态函数之间相互混叠，就组成了复合信号；

## Slide 11
模态分解：
输入信号分解：
其中表示输入信号， 表示的本征模函数， 表示残差

## Slide 12
CEEMDAN (完全自适应噪声集合经验模态分解)：
假设为经过EMD分解之后得到的第个本证模态分量，CEEMDAN分解得到的第个本征模态分量为，为满足标准正态分布的高斯噪声信号，是加入噪声的次数，为白噪声的标准差，为待分解信号，CEEMDAN分解步骤如下：
1)将高斯白噪声加入到待分解信号得到新信号，其中.对新信号进行EMD分解，得到第一阶本征模态分量
2)对产生的N个模态分量进行总体平均就得到CEEMDAN分解的第1个本征模态分量:

## Slide 13
3)计算去除第─个模态分量后的残差:
4)在中加入正负成对高斯白噪声得到新信号，以新信号为载体进行EMD分解，得到第一阶模态分量，由此可以得到CEEMDAN分解的第2个本征模态分量:
5)计算去除第二个模态分量后的残差:
6）重复上述步骤，直到获得的残差信号为单调函数，不能继续分解，算法结束。此时得到的本征模态分量数显为K，则原始信号被分解为:
CEEMDAN (完全自适应噪声集合经验模态分解)：

## Slide 14
CEEMDAN：
特征F2进行模态分解

## Slide 15
results：
MAE |  | 
Noise(*0.05) | LR | LR_CEEMDAN
0.1 | 0.1178 | 0.0927
0.5 | 0.1263 | 0.0958
0.9 | 0.1779 | 0.1556
1 | 0.1712 | 0.1443

## Slide 16
results：
RMSE |  | 
Noise(*0.05) | LR | LR_CEEMDAN
0.1 | 0.1528 | 0.1256
0.5 | 0.1648 | 0.1184
0.9 | 0.2095 | 0.1960
1 | 0.2172 | 0.1824